Mapy význačného počasí

Obr. č. 1: Mapa význačného počasí.

Mapy význačného počasí „SW“ [significant weather chart] můžeme rozdělit na mapy SWH [high level], SWM [medium level] a SWL [low level].

Nejčastěji se sportovní piloti mohou setkat s  posledními dvěmi vyjmenovanými - zvláště proto, že jsou běžně dostupné na stránkách jednotlivých meteor. služeb. Ty zpravidla zobrazují význačné počasí mezi hladinami GND - FL100 a FL100 - FL450. Na konkrétní mapy význačného počasí z několika zdrojů ze sítě „www“ se můžete podívat po kliknutí na tento odkaz:

Zákres význačného počasí do map je prováděn v souladu s předpisem „L3 - Meteorologie“.

V něm je mimo jiné stanoveno, že: „mapy význačného počasí musí být platné pro určitý pevný čas“, a dále že v WS mapách musí být uvedeno následující význačné počasí a informace:

a)      bouřky;

b)             tropické cyklony;

c)      silné squall lines (čáry instability);

d)      mírná nebo silná turbulence (v oblačnosti nebo v čistém ovzduší);

e)      mírná nebo silná námraza;

f)        rozsáhlá písečná/prachová vichřice;

g)      oblačnost související s a) až f) pro letové hladiny 100 až 250;

h)       cumulonimbus související s a) až f) nad letovou hladinou 250;

i)        přízemní poloha ostře ohraničených oblastí konvergence;

j)        přízemní poloha, rychlost a směr postupu frontálních systémů jsou-li spojeny s význačnými meteorologickými jevy na trati;

k)      výšky tropopauzy;

l)        jet-stream;

m)    informace o poloze vulkanických erupcí produkující oblaka vulkanického popela významná pro letový provoz, včetně erupcí produkujících pouze plyny a páru;

-    oba druhy erupcí se na mapách zobrazují symbolem vulkanické erupce, umístěným v místě erupce a dalšími informacemi uvedenými na okraji map. Tyto obsahují: symbol vulkanické erupce, jméno vulkánu, jeho mezinárodní číslo, polohu vyjádřenou údaji zeměpisné šířky a délky, datum a čas počáteční erupce, jsou-li známy a upozornění pro uživatele na informaci SIGMET a oznámení NOTAM a ASHTAM vydané pro danou oblast; a

n)      informace o poloze havarijního úniku radioaktivních látek do atmosféry významného pro letový provoz;

-    únik se na mapách znázorňuje symbolem radioaktivity umístěným v místě nehody a dalšími informacemi uvedenými na okraji map. Tyto obsahují: symbol radioaktivity, polohu úniku vyjádřenou údaji zeměpisné šířky a délky, datum a čas úniku a upozornění pro uživatele na informace NOTAM vydaná pro danou oblast.

# Poznámky

1)       Pro lety nad letovou hladinou 250 se požadují pouze ty bouřky, na které se vydávají informace SIGMET. Ta se vydává na jevy uvedené v tomto odkazu:   .

2)       Zkratka CB se uvádí pouze v případech, kdy jde o výskyt nebo očekávaný výskyt rozsáhlé oblačnosti druhu cumulonimbus nad nějakou oblastí, nebo jde-li o řadu cumulonimbů s malými nebo žádnými rozestupy, nebo jedná-li se o cumulonimby, které prorůstají oblačnými vrstvami nebo jsou zastřeny zákalem.

Zkratka nezahrnuje CB (cumulonimby) s četností ojediněle nebo místy, které neprorůstají oblačnými vrstvami nebo nejsou zastřeny zákalem.

3)       Na mapách význačného počasí zkratka "CB" nebo symbol bouřky „“mají být chápány tak, že zahrnují všechny jevy počasí, které jsou s kumulonimbem nebo bouřkou zpravidla spojeny, to jest mírnou nebo silnou námrazu, mírnou nebo silnou turbulenci a kroupy. Proto následující jevy SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB doprovázené bouřkami, oblačností cumulonimbus nebo tropickými cyklonami by neměly být uváděny.

4)       V letové meteorologické dokumentaci mají být výšky udávány následovně:

a)       všechny údaje vztahující se k meteorologickým podmínkám na trati, jako např. údaje výšky hladiny výškových větrů, turbulence nebo základny a horní hranice oblačnosti, mají být přednostně vyjádřeny v letových hladinách; mohou však být vyjádřeny také v tlakových hladinách, v metrech v nadmořské výšce, nebo pro lety v nízkých hladinách v metrech nad úrovní zemského povrchu;

b)       všechny údaje vztahující se k meteorologickým podmínkám na letišti, jako např. údaje výšky základny oblačnosti, mají být vyjádřeny v metrech nad střední hladinou moře.

5)       Je-li v důsledku výskytu vulkanické erupce nebo náhodného úniku radioaktivních látek do atmosféry použit na mapě význačného počasí symbol vulkanické erupce nebo symbol radioaktivity, tyto symboly se uvádí na všech dalších odpovídajících mapách (pro nízké, střední a vysoké hladiny) bez ohledu na hlášenou nebo očekávanou horní hranici oblaku vulkanického popela nebo radioaktivních látek.

6)       Mezinárodní číslo vulkánu je přiděleno Mezinárodní asociací vulkanologie a chemie zemského nitra (IAVCEI) a je uvedeno v publikaci Manuál on Volcanic Ash, Radioactive Materiál andToxic Chemical„Clouds" (Doc 9691).

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Více vás (sportovní letce) však budou zajímat mapy význačného počasí pro lety v nízkých hladinách - „SWL“ [significant weather chart (low level)], které jsou určeny i pro lety VFR probíhajících pod hladinou FL100. Pro tyto mapy platí to, co bylo řečeno výše. Zákres význačného počasí je však poněkud rozšířen.

Na těchto mapách by mělo být znázorněno podle předpisu L3-Meteorologie následující:

a)      jevy na které se vydávají informace SIGMET   a o kterých se předpokládá, že ovlivní lety v nízkých hladinách; a

b)      prvky uváděné v oblastních předpovědích pro lety v nízkých hladinách   s výjimkou prvků u) a r), které se týkají předpovědí nejnižšího QNH a výškových větrů a teplot ve výšce.

Tedy konkrétně, které jevy se stanovenou intenzitou nebo projevy by měly být uvedeny na mapě:

ad a):

- bouřky

-        zastřené zákalem nebo kouřem, nebo špatně viditelné ve tmě (obscured thunderstorms)    [OBSC TS]

-        prorůstající vrstevnatou oblačností (embedded thunderstorms)    [EMBD TS]

-        četné (frequent thunderstorms)    [FRQ TS]

-        na squall line (čára instability) (squall line thunderstorms)    [SQL TS]

-        zastřené zákalem nebo kouřem, nebo špatně viditelné ve tmě s kroupami (obscured thunderstorms with hail)    [OBSC TS GR]

-        prorůstající vrstevnatou oblačností s kroupami (embedded thunderstorms with hail)    [EMBD TS GR]

-        četné s kroupami (frequent thunderstorms with hail)    [FRQ TS GR]

-        na squall line (čára instability) s kroupami (squall line thunderstorms with heavy hail)    [SQL TS GR]

- tropické cyklony

-        tropická cyklona minutovým průměrem přízemního větru 63 km/h 34kt) nebo více (tropical cyclone)          [TC (+jméno cyklony)]

- oblasti turbulence

-        silná turbulence (severe turbulence)     [SEV TURB]

- oblasti námrazy

-        silná námraza (severeicing)   [SEV ICE]

-        silná námraza vzniklá v důsledku namrzajícího deště (severe icing due to freezing rain)    [SEV ICE (FZRA)]

- horské vlny

-        silná horská vlna (severemountain wave)         [SEV MTW]

- prachové vichřice

-        silná prachová vichřice (heavy duststorm)         [HVY DS]

- písečné vichřice

-        silná písečná vichřice (heavy sandstorm)         [HVY SS]

- výskyt vulkanického popele

-        vulkanický popel (volcanic ash)           [VA (+název vulkánu, pokud je znám)]

ad b):

- oblasti s převládající průměrnou rychlost přízemního větru přesahující 60 km/h (30kt);

- rozsáhlé oblasti s přízemní dohledností pod 5000m

-          včetně meteorologických jevů způsobujících snížení dohlednosti;

- význačné meteorologické podmínky zahrnující bouřky a silné písečné a prachové vichřice

-          s vyjímkou jevů na které již byla vydána informace SIGMET;

- zakrytí hor oblačností;

- rozsáhlé oblasti oblačnosti celkového pokrytí BKN nebo OVC s výškou základny méně než 300m(1000ft) nad zemí (AGL) nebo nad střední hladinou moře (AMSL) a/nebo jakýkoli výskyt oblačnosti typu cumulonimbus (CB) nebo věžovitý cumulus (TCU) s uvedením výšky jejich základen a jejich horních hranic;

- informace o ostatní oblačnosti, která není zahrnuta výše

-          s uvedením množství oblačnosti, typu, výšky, základny a horní hranice nad střední hladinou moře (AMSL);

- námraza;

-          s výjimkou turbulence vyskytující se v konvektivní oblačnosti a silné námrazy

- turbulence

-          s výjimkou turbulence vyskytující se v konvektivní oblačnosti a silné turbulence

- horská vlna;

- středy tlakových útvarů a poloh front

-          spolu s jejich očekávaným postupem a vývojem;

- výšky hladin(y) 0°C nad střední hladinou moře (AMSL) nebo nad zemí (AGL);

-          pokud je nižší než horní hranice vzdušného prostoru, pro který je předpověď vydávána;

- teplotu povrchu moře a stav moře

-          pokud tak stanoví oblastní postupy ICAO; a

- polohu vulkanických erupcí, které produkují oblaka tvořená vulkanickým popelem význačná pro provoz letadel

-          spolu s názvem vulkánu a časem první erupce (je-li znám).

V předpise „L3 – Meteorologie“ také najdeme, jak by měla taková mapa vypadat  .

Vysvětlení některých výše uvedených pojmů:

         SQL  [squall line - čára instability] indikuje bouřky podél čáry instability s malými nebo žádnými rozestupy mezi jednotlivými oblaky.

         ISOL  [isolated - jednotlivé, izolované] indikuje oblast jednotlivých cumulonimbů (CB) a/nebo bouřek, s maximálním prostorovým pokrytím menším než 50% této oblasti, neboje-li takové ovlivnění této oblasti CB a/nebo bouřkami předpovídáno (v pevném čase nebo během období platnosti).

         OCNL  [occasional - (výskyt) místy] indikuje oblast dobře od sebe oddělených cumulonimbů (CB) a/nebo bouřek, s maximálním prostorovým pokrytím mezi 50 a 75% této oblasti, neboje-li takové ovlivnění této oblasti CB a/nebo bouřkami předpovídáno (v pevném čase nebo během období platnosti).

         FRQ  [frequent – četné] indikuje oblast bouřek, ve které jsou mezi sousedícími bouřkami malé nebo žádné rozestupy, s maximálním prostorovým pokrytím větším než 75% této oblasti, neboje-li takové ovlivnění této oblasti bouřkami předpovídáno (v pevném čase nebo během období platnosti).

         OBSC  [obscured - zastřený(á)] indikuje, že bouřka (včetně oblaků druhu cumulonimbus (CB), které nejsou provázeny bouřkou) je zastřena zákalem nebo kouřem, neboje špatně viditelná pro tmu.

         EMBD  [embedded – prorůstající] indikuje, že jde o bouřku (včetně oblaků druhu CB, které nejsou provázeny bouřkou), která prorůstá vrstevnatou oblačností a nedá se snadno zjistit (rozpoznat).

         GR  [hail – kroupy] se používá, kde je to třeba, jako další charakteristika bouřky.

         ICE  [severe and moderate icing - silná a mírná námraza] se vztahuje k oblačnosti, s výjimkou konvektivní oblačnosti.

         FZRA  [freezing rain - namrzající déšť] se vztahuje k podmínkám, kdy dochází k tvorbě silné námrazy v důsledku namrzajícího deště.

         TURB  [severe and moderate turbulence - silná a mírná turbulence] se vztahuje pouze k turbulenci v nízkých hladinách, spojené se silnými přízemními větry a s rotorovým prouděním, nebo k turbulenci v oblačnosti nebo čistém ovzduší (CAT) v blízkosti jet-treamu. Nepoužívá se pro turbulenci v konvektivní oblačnosti.

Turbulence se považuje:

a)       za silnou, jestliže index turbulence je mezi 15 a 27 (t.j. maximální hodnota EDR překračuje 0,5) a

b)  za mírnou, jestliže index turbulence je mezi 6 a 14 (t.j. maximální hodnota EDR překračuje 0,3 ale nikoli 0,5).

         MTW  [mountain wave - horská vlna] se považuje:

a)   za silnou, kdykoliv je pozorován nebo předpovídán průvodní sestupný proud o rychlosti 3,0 m/s (600 ft/min) nebo více a/nebo je pozorována nebo předpovídána silná turbulence; a

b)      za mírnou kdykoliv je pozorován nebo předpovídán průvodní sestupný proud o rychlosti 1,75-3,0 m/s (350-600 ft/min) nebo více a/neboje pozorována nebo předpovídána mírná turbulence.

Některé další často používané zkratky:

| Abbrevia popisu druhu oblačnosti |  | Abbrevia popisu oblačnosti typu CB: |
| --- | --- | --- |
| Vysoká oblačnost | Střední oblačnost | Nízká oblačnost |  | ISOL | Jednotlivé CB (ojedinělé - <50%) |
| Ci | Cirrus | Ac | Altocumulus | St | Stratus |  | OCNL | CB s velkými mezerami (místy) |
| Cc | Cirrocumulus | As | Altostratus | Sc | Stratocumulus |  | FRQ | S malými mezerami mezi sebou nebo neoddělené (četné - více než 75%) |
| Cs | Cirrostratus | Ns | Nimbostratus | Cu | Cumulus |  |  |  |
| XXX - použité místo výškového údaje zna- | Cb | Cumulonimbus |  | EMBD | Prorostlé v jiné vrstevnaté oblačnosti nebo zastřené kouřmem |
| mená , že daný údaj leží mimo výškový interval platnosti SW mapy |  |  |  |

| Množství oblačnosti: |  | Popis středů tlakových útvarů: |  | Četnost jevů: |  | Určení (popis) místa: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKC | jasno | (0/8) |  | L | Střed tlakové níže |  | ISOL | ojediněle |  | VAL | v údolí |
| FEW | skoro jasno | (1-2/8) |  | H | Střed tlakové výše |  | LOC | místy |  | LAN | nad zemí |
| SCT | polojasno | (3-4/8) |  | X | pozice tlakového centra s tlakem v hPa |  | OCNL | četné |  | MAR | nad mořem |
| BKN | oblačno | (5-7/8) |  |  |  |  |  |  | MON | nad horami |
| OVC | zataženo | (8/8) |  |  |  |  | CIT | v blízkosti měst | COT | na pobřeží |

| HVY | silný(á) [stupeň intenzity] |  | ABV | nad |  | LYR | vrstva, vrstevnatý (oblačnost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEV | silný(á) [stupeň intenzity] |  | BTN | mezi |  | NSC | bez význačné oblačnosti |
| MOD | mírný(á) |  | BLW | pod |  | NIL | nedostupný(á), žádný(á) |
| FBL | slabý(á) |  | FM | od (časově) |  | ICE | námraza |
| INTSF | zesilující |  | TL | do, až do |  | TURB | turbulence |
| NOSIG | bez významné změny |  | SFC | povrch |  | CAT | turbulence za jasného počasí |
| WKN | slábnoucí |  | GND | přízemní hladina |  | FZLVL | nulová izoterma |
| SW | význačné počasí |  | FL | letová hladina |  | DEG | stupeň (teplota nebo směr) |
| SWL | mapa význačného počasí pro hladiny pod FL100 |  | MSL | střední hladina moře |
|  |  |  | MT | pohoří, hora |

Další část tvoří nejdůležitější grafické symbolické znaky používané na mapách význačného počasí.

1. Symboly pro význačné počasí:

|  |  | 1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouřka | Tropická cyklona | Silná squalline | Mírná turbulence | Silná turbulence | Horská vlna | Slabá námraza | Mírná námraza | Silná námraza na letadle |
|  | 2) | 3) |  |  |  |  |  |  |
| Oblasti mlh | Radioaktivní materiál v atmosféře | Vulkanická erupce | Kopce zakryté oblačností | Oblasti mrholení | Dešťové srážky | Sněžení | Oblasti přeháňek | Kroupy |
|  |  |  |  |  |  | 4) |  |  |
| Vysoko zvířený sníh | Silný písečný nebo prachový zákal | Rozsáhlá oblast prachové nebo písečné bouře | Rozsáhlé oblasti zákalu | Rozsáhlé oblasti kouřma | Rozsáhlé oblasti kouřových zplodin | Mrznoucí srážky | Mrznoucí mrholení | Oblak sopečného popele |
| 1) Symbol určen pro letovou dokumentaci do hladiny FL100, tento symbol označuje „squall line“ (čáru konvergence). 2) V případě radioaktivních havárií jsou u symbolu na okraji mapy doplněny následující informace: zeměpisné souřadnice havárie, její datum a čas. Další informace je nutno hledat v „NOTAMU“. 3) K symbolu na okraji mapy mohou být doplněny další informace (název a mezinárodní číslo vulkánu, zeměpisné souřadnice, datum a čas první erupce (pokud jsou informace známi). Další podrobnosti najdete v informaci SIGMET, NOTAM nebo ASHTAM pro vulkanický popel. 4) Tento symbol se netýká námrazy na letedlech (nezaměňujte s námrazou). |

2. Fronty, konvergenční zóny a ostatní používané symboly

| Studená fronta | Teplá fronta | Okluzní fronta | Quasi stacionární fronta | Čára konvergence | Intertropická konvergenční zóna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha, směr, rychlost a výška osy maximálního větru | V hladině maximálního větru dochází k význačné změně maximální hodnoty rychlosti větru a její výšky (vyjádřené ve FL). |
| 1) | Způsob zákresu rychlosti větru: Praporek[“trojúhelník”] odpovídá 50 kt (25 m/s). Celé opeření znamená 10 kt (5 m/s), poloviční délka opeření odpovídá 5 kt. V příkladu je zobrazena rychlost větru 120 kt (70 m/s). |
| 2) | Význačná změna v hladině výškového větru se indikuje dvěmi souběžnými čarami, přičemž za význačnou změnu se považuje změna rychlosti větší než 20 kt a/nebo změna výšky o 3.000 ft v letové hladině (ale i méně, je-li to vhodné). V příkladu je rychlost v oblasti význačné změny (dvou souběžných čar) 120 kt (225 km/h) |

|  |  |  |  | 1) | 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nejvyšší výška tropopauzy | Nejnižší výška tropopauzy | Výška tropopauzy | Výška a teplota v tropopauze | Nulová izoterma | Stav moře | Teplota hladiny moře | Rozsáhlá oblast silného příz. větru |
| 1) 2) 3) | Výška nulové izotermy v hektofeetech (př.: 0º : 060 znamená, že nulová izoterma je v bodě zákresu ve výšce 6.000ft) Výška vln ve feetech (nebo v metrech). Tento symbol popisuje oblastí, ve kterých rychlost přízemního větru přesahuje 60km/h (30kt). |

3.  Příklady popisů postupu středů tlakových útvarů, frontálních rozhraní, oblastí význačného počasí a zákresu hladiny výškového větru a bezoblačné turbulence.

|  |  | šipka | směr postupu | (mezi 23.000 – 39.000 ft přesahuje rychlost větru 80 kt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | číslo | rychlost postupu (kt) |  |
|  |  | SLOW | pomalý, pomalu |  |
|  |  | STNR | stacionární |  |
|  | Popis a způsob ohraničení oblastí ve kterých se vyskytuje popisované význačné počasí. | Údaj +70/-90 udává tloušťku vrstvy v hektofeetech od hladiny FL320 ve které ještě přesahuje rychlost větru 80 kt (od FL230 do FL390). FL320 – výška maximálního větru (max. rychlost prudění 120 kt) |
|  |  | Příklady popisu výše uvedené oblasti význačného počasí. Čísla vyjadřují rozmezí výšek, ve kterých se uvedený jev vyskytuje. Mapa popisuje význačné počasí jen ve stanoveném výškovém intervalu (pokud je údaj výšky označen XXX pak tato hladina leží pod (nad) tímto intervalem). |  |
| Čerchovaná čára (nejčastěji umístěná okolo osy max. větru) označuje oblast bezoblačné turbulence (CAT). Intenzita a výškový interval je uveden v popisu takto označené oblasti (tento popis je umístěn zpravidla na okraji mapy). [ Poznámka: CAT = turbulence jasného počasí ] |